济源职业技术学院

授 课 教 案

| 授课日期 |  | 课时 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课 型 （请打√） | 理论课□ 实验课 □ 习题课 □ 上机课 □ 其他□ |
| 授课章、节或主题 | 变频器输入端子的操作控制 |
| 教学目的要求： 知识目标: 掌握开关控制电动机的电路接线及参数设置；掌握变频器的运行操作过程。 能力素质目标：通过变频器的操作控制，具备开关控制电动机运转的能力。 |
| 教学重点及难点： 重点：开关控制电动机正反转的操作控制 难点：变频器相关参数的设置 |
| 教 学 设 计（可附页） | 说 明 |
| 《变频器技术》是一门实践性很强的课程，因此选择在PLC技术实验室进行授课，每两人为一组，采用的是教、学、做一体化的教学模式。 主要教学方法是任务驱动法，按照布置任务、相关知识讲解、任务分析、任务实施、任务评价五步来进行。 教学过程中通过一对一、一对多提问，学生到黑板上书写，学生动手操作、教师辅导等多种途径实现互动。 导入：（3分钟） 通过生产中变频器控制电机正反转的实例引出今天的任务。 一、提出任务（2分钟） 用两个开关SA1和SA2控制变频器，实现电动机正转和反转功能，运行频率为20HZ，电动机加减速时间为5s。其中DIN1端口设为正转控制，DIN2端口设为反转控制。 二、 相关知识讲解 1．复习 （5分钟） | 通过PPT展示一些生产实例引入。 复习采用一对一提问的方式。 |
| 作业与思考题： |
| 课后回忆： |
| 任课教师 | 郭继红 | 教研室主任签字 |  |

济源职业技术学院

授 课 教 案 附 页

| 教 学 设 计 | 说 明 |
| --- | --- |
| 参数P1000，选择频率设定值。该参数用于键入频率设定值信号源，其取值为： P1000=1，电动电位计设定（MOP 设定）； P1000=2，模拟输入设定值1（工厂的缺省设置）； P1000=3，固定频率设定值； 参数P0700，确定选择命令信号源。 P0700=0，将数字 I/O 复位为出厂的缺省设置值； P0700=1，命令信号源选择为BOP（变频机键盘）； P0700=2，命令信号源选择为由端子排输入（出厂的缺省设置）； P0700=4，命令信号源选择为通过BOP 链路的 USS 设置； 2．相关知识讲解（10分钟） 数字输入端口用于接收外部控制信号并控制变频器运行状态 每个数字输入端口的功能很多，可根据需要进行设置。每个端口功能分别通过参数P0701-P0703设置，如表所示。 当参数设置为1时，具有接通正转及停车命令1的功能； 当参数设置为2时，具有接通反转及停车命令1的功能。 参数P1120、P1121的含义 参数P1120是斜坡上升时间。斜坡上升时间是电动机从静止状态加速到电动机最大频率P1082所需的时间。设定范围0-650s，默认值10s。 参数P1121是斜坡下升时间。斜坡下升时间是电动机从最大频率P1082减速到静止状态所需的时间。设定范围0-650s，默认值10s。 | 复习P1000、P0700两个参数的含义。 相关知识讲解采用板书＋PPT的形式。 结合PPT中的表格进行讲解 加粗部分板书在黑板上，便于学生记忆。 |

济源职业技术学院

授 课 教 案 附 页

| 教 学 设 计 | 说 明 |
| --- | --- |
| 三、任务分析 1．电路接线（5分钟） 按照电路图进行接线，将变频器的电源输入端与三相电源相连接；输出端与电动机相连接。 DIN1(5)端口接开关SA1，DIN2(6)端口接开关 SA2。 2．参数设置（20分钟） 1）复位 设定P0010＝30和P0970＝1，开始复位。复位过程大约3min，这样就可保证变频器的参数回复到工厂默认值。 2）设置电动机参数：为了使电动机与变频器相匹配，需要设置电动机参数。 P0010=1 P0304=380 P0305=0.4 P0307=0.18 P0310=50 P0311=1400 P3900=3 | 结合PPT中的图讲解参数P1120、P1121的含义 电路图板书在黑板上。 复位和电动机参数的设置采用学生到黑板上书写的方式。 |

济源职业技术学院

授 课 教 案 附 页

| 教 学 设 计 | 说 明 |
| --- | --- |
| 3）设置控制参数 P0003=2 P0700= 2 P1000=1 P0701=1 P0702=2 P1040=20 P1120=5 P1121=5 参数设置完以后，按下FN键返回r0000，再按下P键显示频率，BOP将交替显示0与给定频率30。 四、任务实施（30分钟） 1.电动机正向运行。当合上开关SA1时，变频器数字输入端口DIN1为接通，电动机按P1120所设置的5秒斜坡上升时间比例正向启动，然后经5秒后稳定在30HZ对应的转速运行。 断开开关SA1，数字输入端口DIN1为断开，电动机按P1121所设置的5秒斜坡下降时间比例停车。 2.电动机反向运行。当合上开关SA2时，变频器数字输入端口DIN2为接通，电动机按P1120所设置的5秒斜坡上升时间比例正向启动，然后经5秒后稳定在30HZ对应的转速运行。 断开开关SA2，数字输入端口DIN2为断开，电动机按P1121所设置的5秒斜坡下降时间比例停车。 在操作过程中，一定要注意三点： 接线完毕后一定要重复检查，防止因接线错误而烧坏变频器，特别是主电源电路。 在对变频器参数进行设置时，应认真观察LED显示的内容，以免发生错误。 如果要用 输入端子控制变频器，参数 P0700应设定为 2。 五、任务评价（13分钟） 检查任务完成情况，在检查过程中针对每个学生提问1~2个问题，了解学生掌握情况。 六、思考（2分钟） 若P0702=12，会出现什么结果？设为2与12的区别是什么？ | 控制参数采用一对一提问的方式，并板书在黑板上。 采用一对一提问的方式，让学生预想一下任务完成的效果，做到心中有数。 然后学生分组进行操作练习。 教师检查并指导学生操作。 注意事项板书在黑板上 思考采用一对多提问方式。 |